ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КАЗС

КАЗС состоит из павильона оператора и топливного контейнера, которые устанавливаются лицевыми сторонами друг к другу на расстоянии 12-15 м. Павильон оператора – утеплённый домик, приспособленный к перевозкам и состоящий из двух комнат с естественной вентиляцией. По согласованию с заказчиком допускаются изменения в планировке павильона оператора.

В павильоне смонтирован силовой электрощит.

Топливный контейнер выполнен в соответствии с требованиями пожарной безопасности автозаправочных станций (НПБ 111-98*). Общий вид контейнера показан на рис 1. Контейнер состоит из рамы поз 1, в ложементах которой установлен горизонтальный резервуар поз. 2. Резервуар цилиндрический закреплен на ложементах стяжными лентами. Во избежание аварийных утечек топлива резервуар находится в аварийной емкости пролива топлива. Резервуар аварийного пролива топлива сварен герметично и рассчитан на объем основного рабочего резервуара.

На крыше резервуара смонтирован замерный люк и труба сливная с муфтой сливной поз.3, поз.11, сигнализатор уровня. Замерный люк служит для замера уровня в резервуаре. На крыше смонтированы также труба поз.5, на верхнем фланце которой установлен дыхательный клапан поз.4. На раме в машинном отделении установлена топливораздаточная колонка поз6, соединенная с резервуаром трубопроводом с вентилем Ду-40 поз.7. Машинное отделение имеет дверь, которая обеспечивает доступ к лицевой стене раздаточной колонки, раздаточному шлангу. В машинном отделении установлен перекачивающий насос поз.14 для перекачки ГСМ из бензовоза в резервуары.

Верхняя площадка предназначена для обслуживания оборудования, смонтированного на люках резервуара. По периметру площадки монтируется съемное ограждение поз.9. высотой 0,9 м. К верхней площадке контейнера приварена лестница поз.10. Ограждение, дыхательная труба и дыхательный клапан на время перевозок демонтируется и окончательно устанавливаются на месте эксплуатации.